## Slide 1
北京理工大学
BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY
2018年9月22日
BIT_MIPS
队员： 朱威浦 江学谦
指导老师： 陆慧梅 王娟
Notes: 尊敬各位评委老师，大家早上好！
我是来自北京理工大学的朱威浦，这位是我的队友江学谦。
今天我们要展示的作品名称叫做BIT_MIPS。【翻页至2】

## Slide 2
目录
CONTENTS
1
流水线设计
2
操作系统的移植
3
问题分析总结
4
系统的展望
Notes: 今天的展示将分为一下4个部分进行【翻页至3】

## Slide 3
流水线架构
1
Notes: 首先一起来看一下我们的流水线设计【翻页至3】

## Slide 4
流水线架构
CP0
CTRL
HILO
Regfile
WB
MEM
ex_mem
id_ex
ID
if_id
IF
DIV
EX
SRAM
SRAM
ibus_stall
dbus_stall
stall
flush
▸ 经典五级流水线架构
▸ 绝⼤多数指令单周期执⾏
▸ 指令、数据总线接⼝为SRAM接口
Notes: BIT_MIPS采用经典五级流水线模式架构【点鼠标】
首先是取指阶段给出指令地址，指令直接返回并暂存至取值和译码阶段间的流水锁存器,。【点鼠标】
假如指令不能按时返回，那么流水线就需要阻塞等待。【点鼠标】
译码阶段对指令进行译码，并读取寄存器的值。【点鼠标】
执行阶段对指令采取相应的操作，计算结果。【点鼠标】
除法采用独立的模块计算， 18个周期完成，执行时需阻塞流水线。【点鼠标】
访存阶段发出访存请求。【点鼠标】
访存数据返回至本阶段【点鼠标】
回写阶段将数据写回寄存器堆。【点鼠标】
对于常见数据相关问题，设计采用数据前推的方式予以解决。【点鼠标】
为实现精确异常，异常将统一传递访存阶段再做处理。【翻页至4】

## Slide 5
总线接口单元
IDLE
STALL
RETURN
BUSY
RESET
REQ && NO FLUSH
DATA_OK && NO STALL
DATA_OK && STALL
FLUSH
NO STALL
DATA_OK
SRAM -> SRAM_LIKE
▸ 添加握手信号，协议转换
▸ 暂存数据
▸ 接收流水线清空
SRAM_LIKE -> AXI
▸ 协议转换
SRAM转类SRAM模块 状态转换图
CPU
AXI
1×2
bridge
sram_like->axi4
sram->sram_like
sram->sram_like
axi ram
confreg
总线接口单元
SRAM
?
CPU
axi3
1×2
bridge
axi4->axi3
sram_like->axi4
sram->sram_like
sram->sram_like
axi ram
confreg
Notes: 流水线设计通过SRAM接口进行访存【点鼠标】
但是性能测试框架需要AXI接口。【点鼠标】
因此设计先为SRAM添加握手信号，转为类SRAM接口，然后再转换为AXI接口。【点鼠标】
SRAM转类SRAM模块不仅能够进行协议的转换，还能够接收流水线的暂停请求暂存数据，或者接收flush信号清空数据。【点鼠标】
类SRAM转AXI模块主要进行协议转换，不涉及流水线信号的处理。【点鼠标】
至此，形成了能够运行通过功能以及性能测试的SoC【翻页至5】

## Slide 6
操作系统移植启动
2
Notes: 为了进一步完善我们的系统，我们决定挑战运行一个操作系统【翻页至6】

## Slide 7
TLB模块
采用标准MIPS地址映射
支持TLB内存管理.
指令集拓展
MIPS32R1指令集
共实现83条指令
流水线拓展
CP0
CTRL
HILO
Regfile
WB
MEM
ex_mem
id_ex
ID
if_id
IF
DIV
EX
SRAM
SRAM
ibus_stall
dbus_stall
stall
flush
TLB
TLB
6
Notes: 要运行操作系统，硬件上就得作出改动。【点鼠标】
为了方便移植，我们首先将指令集拓展为MIPS32R1，当然小部分也还没实现。【点鼠标】
其次，增加了TLB模块，做地址转换。【点鼠标】
最终形成了一个功能更加完善的流水线。【翻页至7】

## Slide 8
运行操作系统的 SoC
AXI INTERCONNECT
Cache
DDR
FLASH
UART
CPU
1
处理核心
2
总线接口单元
3
Cache
4
总线
SRAM -> SRAM_LIKE
-> AXI
5
外部设备
► 512K大小
► 四路组相连Cache
►采用Xilinx IP核
System Cache
Cache
► AXI4
► 多个主设备
多个从设备
►采用Xilinx IP核
AXI Interconnect
总线
Notes: 做完了流水线，还得再搭建一个新的SoC运行操作系统。【点鼠标】
首先是CPU【点鼠标】
照旧通过总线接口模块变为AXI接口【点鼠标】
之后添加Cache以提高性能【点鼠标】
Cache直接采用Xilinx的 System Cache IP核【点鼠标】
接着是AXI总线【点鼠标】
也是直接采用Xilinx的 IP核【点鼠标】
最后是外部设备。【翻页至8】

## Slide 9
UART 控制器
AXI UART 16550
txd rxd 信号线 .
GPIO
数码管、LED.
DDR 控制器
DDR3 内存颗粒
Xilinx MIG IP.
FLASH 控制器
拓展可插拔SPI NOR FLASH
存储启动引导程序
映射至地址空间.
外部设备
9
Notes: 包括DDR控制器，FLASH控制器，UART等等，通过这些模块我们就能充分利用板上的资源，并且和上位机进行交互。【翻页至9】

## Slide 10
以ucore_thumips源码为基础
更改外设的映射地址及中断号，修改部分外设代码
以MIPS32R1作为编译目标架构进行编译
1
2
3
操作系统的移植
配置QEMU与BIT_MIPS硬件相匹配，仿真环境调试
4
下板运行调试
5
10
Notes: 硬件做好了，就到软件部分了【点鼠标】
操作系统移植的是比赛推荐的清华大学的ucore【点鼠标】
先是根据我们的设计更改了外设地址和中断号【点鼠标】
之后按照MIPS32作为目标架构编译【点鼠标】
在qemu中进行过调试【点鼠标】
最后再移植到板上运行调试【翻页至10】

## Slide 11
First Step
设备
初始化
Second Step
设备自检
Third Step
解压复制
操作系统至内存
Fourth Step
跳转至
操作系统
开始运行
引导程序
烧录至FLASH
Notes: 要启动操作系统还需要一个引导程序，我们设计将操作系统与引导程序编译成同一映像文件，并烧录至flash中，FPGA上电后，CPU从FLASH映射的地址处开始取指令从而执行引导程序。【点鼠标】
启动时引导程序会先对设备进行初始化，然后执行函数测试一下CPU，并输出结果，确定无误后，调用库解压操作系统并加载至内存，之后跳转至操作系统内存起始处开始运行，用户可以通过串口和系统进行交互，至此操作系统的移植工作完成。【翻页至11】

## Slide 12
问题的分析总结
3
Notes: 说一说移植过程中遇到的问题【翻页至13】

## Slide 13
移植OS过程的BUG
BUG: 下板后操作系统运行至SHELL界面卡住
硬件
？ 软件
工具：ILA
定义触发条件，
抓取出现问题的地方
转接桥的问题。
对于情况考虑不够周全，
刚好出现的导致错误的
这种情况以前不会触发
Notes: 挑一个比较典型的来说【点鼠标】
下板后操作系统运行至SHELL界面卡住了，怎么按都没有反应【点鼠标】
这时候我们就犯难了，到底是硬件的问题【点鼠标】
还是软件的问题？
于是我们找到了一个重要的工具：逻辑分析仪来帮助调试。【点鼠标】
通过ILA抓取通道信号分析系统的状态。
发现操作系统一直运行在一个循环里面，原因是一条跳转指令并未及时跳转，可是复核跳转指令的实现却又没有任何的问题。后来又发现是取值模块时序出现了问题。
但是这样的话以前为什么又能够正常跑起来呢？，于是我们推断肯定是系统运行至某个地方后才触发的错误。【点鼠标】
于是我们就定义触发条件，最后千辛万苦终于定位到了错误发生的地方。【点鼠标】
排查后发现确实就是硬件转接桥的实现问题，而刚好导致错误的这种情况以前没有出现过。【翻页至12】

## Slide 14
系统的展望
4
Notes: 最后说一说我们设计的遗憾【翻页至15】

## Slide 15
可改进的部分
流水线某阶段逻辑过多，关键路径长，
主频难以提升
2. 指令和数据访存周期长，流水线需要阻塞等待
Notes: 首先是流水线某阶段逻辑过多，关键路径长，主频难以提升导致主频卡在了80Mhz，提升不上去。【点鼠标】
其次指令和数据访存周期长，流水线需要阻塞等待，十分影响性能。
那么我们觉得如果还有机会希望以后能够针对这些问题再去设计一个更好的流水线和系统【翻页至13】

## Slide 16
系统展示
A
Notes: 最后说一说我们设计的遗憾【翻页至15】

## Slide 17
谢谢聆听
BIT_MIPS
2018年9月21日
Notes: 我们的展示到此结束，谢谢大家！