## Slide 1
决赛答辩
第二届全国大学生计算机系统能力培养大赛（龙芯杯）
华中科技大学二队
——创芯队

## Slide 2
01
02
03
04
团队介绍
系统设计
设计亮点
期望
目 录

## Slide 3
01
团队介绍

## Slide 4
团队成员
周元辉
胡皓胜
雷宇
张洋铭

## Slide 5
参赛进度
性能测试，性能优化
8月11日——8月20日
模块代码编写
7月16日-7月23
查阅资料
整体模块架构设计.
7月10日-7月15日
SRAM接口功能仿真调试
SARM接口上板运行功能测试
AXI接口功能仿真测试
AXI接口上板运行功能测试.
7月24日——8月10日
尝试运行操作系统
9月3日——9月9日

## Slide 6
02
系统设计

## Slide 7
系统概述
标准
MIPS指令集
AXI总线协议
CPU
五段流水
重定向机制
延迟槽
中断和异常处理位于写回段
MMU地址转换和TLB页表
cache
分为指令cache和数据cache
指令cache 8K
数据cache 4K
4路组相连
写直达

## Slide 8
整体架构设计

## Slide 9
任务分工
TLB模块
AXI总线协议
胡皓胜
Icahce模块
Dcache模块
雷宇
CPU流水线.
周元辉
中断模块.
CP0协处理器
张洋铭

## Slide 10
03
设计亮点

## Slide 11
设计亮点
充分利用流水线特点
MMU和TLB
支持操作系统的指令集均以实现
直接使用的AXI总线，没有任何桥的转换，可以轻松加载任何IP核和外设
模仿cache进行uncache访问数据
协处理器有256个寄存器，所有读写均按照MIPS 32标准

## Slide 12
04
期望

## Slide 13
期望
加强对引导程序以及操作系统的了解
学会更多的硬件调试工具
缩短访存时间，提高主频
龙芯杯的决赛时间推迟
Notes: 因为保研浪费时间ILA核和VIO核

## Slide 14
谢 谢 大 家!
请各位评委专家对我们的设计进行指导点评