## Slide 1
比赛答辩
哈尔滨工业大学（威海）1队
柴 可 陈宣合
李佳欣 王宣哲
NSCSCC

## Slide 2
CONTENTS
PART
1
队伍介绍
PART
2
系统设计
PART
3
成果展示
PART
4
心得体会

## Slide 3
1
来自山东威海小渔村的新手小队
队伍介绍

## Slide 4
我们的队伍
来自哈工大威海的大四小鲜肉，和两位可爱的指导老师
初次参赛，多多包涵~
Our Team
队长：柴可
队员：陈宣合
队员：李佳欣
队员：王宣哲
指导老师：何辉
指导老师：何燕平

## Slide 5
2
CPU与AXI碰撞出的花火
系统设计

## Slide 6
整体设计
包含了CPU核、缓存及接口模块.

## Slide 7
CPU核参数
Features！
50MHz
运行主频
指令和数据Cache各16KB，Cache为写回型
高速Cache
57条
MIPS32r1指令
采用了经典的五级流水线结构（取指/译码/执行/访存/写回）
流水线架构

## Slide 8
CPU核设计
所有的奥秘都在这里↓

## Slide 9
指令集
实现了大赛指定的指令集中的全部57条指令，及少量MIPS32r1中包含的指令，包括：
01
02
03
不对称访存
SWL/SWR/LWL/LWR
乘累加
MADD/MADDU等
二进制计数指令
CLO/CLZ

## Slide 10
冲突处理
一些解决指令流水处理时发生的冲突的方法
使用数据回送的方式解决流水线的数据相关
在除法计算、缓存miss及uncached访存时暂停流水线等待结果
无法通过数据回送解决数据相关时暂停流水线
例外发生时清空流水线

## Slide 11
例外
实现了大赛指定的6种例外处理及所需的CP0寄存器
地址错例外
系统调用例外
中断
断点例外
保留指令例外
溢出

## Slide 12
地址空间管理
使用直接映射的方式实现了kseg0、kseg1的虚拟地址到物理地址的映射
时间有限，尝试实现TLB但失败了
虚实地址的转换

## Slide 13
缓存
提高CPU性能分的重中之重：从0.899到28.452
未实现Cache指令，对软件透明；写回型Cache
属性
缓存行大小512Byte（即16个32位字），采用了Xilinx的Block Memory Generator IP核
地址空间
指令Cache 16KB
数据Cache 16KB
Cache大小
ICache和DCache均采用直接映射
映射方式
对外封装为两个AXI接口，由Xilinx的AXI Crossbar IP核进行互联和仲裁
接口

## Slide 14
3
一点小小的成果
成果展示

## Slide 15
展示内容
我能怎么办我也很绝望……已经尽力了Orz
使用功能测试的soc_axi_lite进行展示
SoC
时间和能力所限，在TLB未能如期完成的情况下，只能使用记忆游戏来进行展示
展示：记忆游戏

## Slide 16
4
一点小小的成果
心得体会

## Slide 17
从零起步，现在所做到的已经超出了预期；做得越多，感觉还没达到的目标也就更多
站得高，才能看得远
过于依赖寻找具体的实现方案是不可取的，应在熟读规范的基础上充分发挥自己的创造力。
规范是指路明灯
只有一步一个脚印，脚踏实地，回头才会发现自己已经走得很远
脚踏实地，步步为营
以兴趣为导向，交流促进发展，拓展思路，碰撞出火花
交流才有收获
心得体会
一路走来都是风景

## Slide 18
5
明年还想来参赛~
致谢

## Slide 19
THANK YOU FOR WATCHING !
谢谢观看！