## Slide 1: 2018NSCSCC 报告
河北大学
1队
指导教师：伊开、宋鑫 队员：李凯、黄玉彪、朱艳慧、汪林

## Slide 2
CPU系统结构
初
01
冲突解决与例外处理
初
02
AXI总线和Cache
初
03
性能评估与提升尝试
初
04
PMON的尝试
决
05
目录
contents
06
最终作品展示
决

## Slide 3
01 CPU系统结构
经典的五级流水架构
指令Cache和数据Cache
旁路控制
取指
译码
执行
访存
写回
Control
Unit
CP0
单周期乘法
支持精确异常
初赛最高频率：67MHZ
性能分：40.150

## Slide 4
问题：数据冲突
解决：重定向
问题：部分冲突暂时不能用重定向解决
办法：阻塞刷新流水线
02 冲突解决与例外处理

## Slide 5
问题：例外处理
解决：阻塞和刷新流水线
02 冲突解决与例外处理
31~24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
AdEL
IF
TLBL
IF
TLBL
IF
RI
Ov
Tr
Bp
AdEL
TLBL
TLBL
Mod
Sys
AdES
TLBS
TLBS
eret
中断
保留
支持6个硬件中断
支持2个软件中断
支持16种例外处理

## Slide 6
03 AXI总线和Cache
CPU内核采用SRAM接口， RAM采用AXI总线
mycpu内设接口SRAM-AXI转换桥(myBridge)
  支持读写并行操作
  支持Burst传输
  指令和数据都请求时，默认指令优先
SRAM接口
SRAM接口
AXI接口

## Slide 7
03 AXI总线和Cache
myBridge写操作状态机
myBridge读操作状态机

## Slide 8
03 AXI总线和Cache
分设指令Cache与数据Cache
两路组相连映射机制
采用LRU最近最少置换算法
dataCache采用写回法
规格：32KB，256行，每一行2块，每一块有16个指令或数据
Cache组织方式
Cache的地址分配

## Slide 9
03 AXI总线和Cache
在命中的情况下，CPU可在一个周期读出数据，不用阻塞流水线
在指令Cache未命中的情况下，指令Cache会向AXI端发出读请求
在数据Cache未命中的情况下。
  发生块替换时，如果有脏位，将该Cache块写回内存，再把新块调入Cache
  把块直接调入Cache
指令Cache的状态机

## Slide 10
03 AXI总线和Cache
数据Cache中Uncache部分的状态机
数据Cache中可cache部分的状态机

## Slide 11
04 性能评估与提升尝试
影响性能的因素
  访存时AXI的随机延迟
  CPU的频率
  WNS
性能提升尝试
  添加指令Cache和数据Cache
  提升频率
  减少LUT
  优化线路中比较繁琐的路线
  时钟对齐
Chart: 性能分数
| 50 | 55 | 60 | 63 | 65 | 67 | 68.599999999999994
分数 | 29.56 | 32.516 | 35.472 | 37.225 | 38.914 | 40.15 | 41.206
Chart: 性能分数
| only instrcache | instrcache and datacache
分数 | 5.693 | 29.56

## Slide 12
04 性能评估与提升尝试
影响性能的因素
  访存时AXI的随机延迟
  CPU的频率
  WNS
性能提升尝试
  添加指令Cache和数据Cache
  提升频率
  减少LUT
  优化线路中比较繁琐的路线
  时钟对齐
 | 未时钟对齐 | 时钟对齐
WNS(ns)(50MHZ) | 1.514 | 4.5
最高频率(MHZ) | 68.60 | 78.00

## Slide 13
05 PMON尝试
非对其指令
  LWL，LWR，SWL，SWR
CP0寄存器
  EntryHi
  EntryLo
  EntryLo1
  PageMask，
  Index
  EBase
tlb指令
  tlbr，tlbwi，tlbp，tlbwr
MMU
  16项TLB
Random
Wired
Context
Config
Config1
TLB结构

## Slide 14
05 PMON尝试

## Slide 15
06 最终作品展示
n 阶行列式的计算
概念
  行列式展开定理：行列式等于它的任一行（列）的各元素与其对应的代数余子式乘积之和，即

## Slide 16
06 最终作品展示
0x10=16
0x79=121
0x1b=27
0x51=81

## Slide 17
反思总结
知识储备的太少
准备的时间不足
欠缺合适的调试手段
对MIPS官方文档重视不足
反思
收获
从底层了解了计算机原理
困难从来不是用来怕的，而是要克服的！

## Slide 18: Thanks