## Slide 1
第二届“龙芯杯”系统能力培养大赛
济南大学一队 答辩
指导老师： 李忠涛 王凯
队伍成员：胡洧 许亦文
张建洪 张文艳

## Slide 2
目录
CONTENTS
03
工作步骤
01
乱序CPU实现及性能分析
静态流水线设计思路
02

## Slide 3
工作步骤
具体过程
性能分变化

## Slide 4
工作步骤
具体过程
6.01~6.30：静态流水线初步完成
7.01~7.25：使用官方提供的测试环境，对流水线进行修改，并增加AXI接口
7.25~7.28：增加指令预取缓冲区
7.28~8.05：增加数据Cache
8.05~8.15：增加指令Cache
8.15~9.17：设计乱序CPU

## Slide 5
工作步骤
性能分变化
Chart: 
| 静态流水线 | 指令预取缓冲区 | 数据Cache | 指令Cache | 乱序执行
列3 | 1.2 | 2.7 | 5.6 | 43 | 31

## Slide 6
静态流水线设计思路
整体思路
Cache
异常处理机制

## Slide 7
静态流水线设计思路
整体思路
静态五级流水线(PC,ID,EXE,MEM,WB）
AXI总线接口，读指令优先
数据相关使用前推，阻塞
跳转提前到译码阶段，有延迟槽
乘法器、除法器使用vivado IP，分别为2周期、32周期
HI、LO、CP0在ID段读，在MEM写
异常处理统一在访存阶段进行

## Slide 8
异常处理机制
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
异常处理统一在访存阶段进行
9位标志位：
PC错误
定时中断
保留指令
溢出
eret
break
syscall
mem_r
mem_w
静态流水线设计思路

## Slide 9
Cache
容量均为8KB，共256块，每块八个字
映射关系均为直接映射
指令Cache不考虑写策略
数据Cache写策略采用写直达法，设写缓冲区，并检测存储器相关
静态流水线设计思路

## Slide 10
乱序CPU实现及性能分析
乱序CPU设计思路
数据通路
寄存器换名
决赛没有提交的原因
分析性能低的原因
FIFO

## Slide 11
乱序CPU设计思路
ROB共8项，为FIFO结构
设置四个保留站，分别为整数、访存、除法、乘法保留站
为避免存储器数据冲突，访存保留站采用FIFO结构
没有实现分支预测，分支指令在译码阶段执行，若寄存器的值未准备好，则阻塞流水线
异常处理统一放至ROB头部执行
写寄存器操作放在ROB头部执行
乱序CPU实现及性能分析

## Slide 12
寄存器换名
乱序CPU实现及性能分析
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
9位标志位：
就位
rob_num

## Slide 13
FIFO
乱序CPU实现及性能分析
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
write_ptr
read_ptr
size
空标志位

## Slide 14
数据通路
乱序CPU实现及性能分析

## Slide 15
乱序CPU实现及性能分析
决赛没有提交的原因
功能测试、性能测试均通过仿真，没有报错
性能测试上板跑通
功能测试上板出现奇怪现象

## Slide 16
Chart: 同主频下性能比
| bitcount | bubble_sort | coremark | crc32 | dhrystone | quick_sort | select_sort | sha | stream_copy | stringsearch
乱序 | 0.98 | 0.7 | 0.97 | 1.12 | 0.87 | 0.93 | 1.11 | 0.96 | 1.06 | 0.97
静态 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
分析性能低的原因
乱序CPU实现及性能分析
主频太低
77MHZ→57MHZ

## Slide 17
Thank you!